"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора  АО «ФПЛК» по производству

__________________ / М.Б. Сорокин/

" ____"____________________  20 ___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт станции обезжелезивания ВЗУ п.Дзержинский г.п. Можайск Московской области.

- Заказчик: АО «ФПЛК»

# Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт станции обезжелезивания ВЗУ п.Дзержинский г.п. Можайск Московской области.

# Начальная (максимальная) цена контракта: 18 655 578,28 рублей (с НДС).

- Год и источник финансирования: 2016, собственные средства

- Код ОКДП 4520080 — Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и реконструкцию

- Количество и перечень выполняемых работ: В соответствии со сметными расчетами (Приложение №1 к Техническому зданию)

- Место проведения работ: п.Дзержинский г.п. Можайск Московской области.

- Сроки выполнения работ: 75 (Семьдесят пять) календарных дней с момента подписания договора.

- Наименование объекта: Капитальный ремонт станции обезжелезивания ВЗУ п.Дзержинский г.п. Можайск Московской области.

- Цели использования результатов работ: замена изношенных систем для бесперебойного обеспечения населения, увеличение сока эксплуатации, сокращение аварийных ситуаций, обеспечение качества питьевой воды.

- Общие требования к выполнению работ:  Работы производить согласно подписанного контракта, действующих норм и правил. Ответственность за охрану труда и технику безопасности при выполнении работ несет подрядчик.

- Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ, метода производства, организационно- технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:  СНиП 2.04.02-84*,  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» , СНиП   3.05.04-85*   « Наружные   сети   и    сооружения»,   СНиП12-01-2004 «Организация  строительства».   СНиП 12 - 04 -2002   « Безопасность    труда     в   строительстве Часть 2 . «Строительное    производство »   СНиП   12-03-200 1   «Безопасность   труда  в   строительстве. Часть 1 «Общие  требования». СП 68.133302.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и иные нормативные документы.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всеми участниками ремонта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.

В целях приемки работ Подрядчик  не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:

- Акты приемки выполненных работ по форме КС-2.

- Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3,

- Акты приема передача основных средств по форме ОС-3.

- Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика):

- Счета фактуры, Паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы.

6) Документы подтверждающие аттестацию сварочного оборудования, технологии сварки, аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

7) Документы подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ (при необходимости).

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. Подрядчик обязан подтвердить выполненные объемы работ технической исполнительной документацией в соответствии с СП 48.13330.2011,РД-11-02-2006, РД-11-05-2007

- Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик предоставляет гарантию не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки (в пределах гарантийных обязательств на оборудование и материалы поставщиков. заводов изготовителей).

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Подрядчик предоставляет гарантию не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки (в пределах гарантийных обязательств на оборудование и материалы поставщиков заводов изготовителей).

- Особые условия. В связи с производством работ на территории жилого поселения:

- предусмотреть проведение строительно-монтажных работ в период строго не ранее 08:00 - не позже 20:00 часов по местному времени;

- учитывать стесненность территории, предусмотреть защиту от возможного доступа на место выполнения работ населения и животных;

- пересечения с различными инженерными коммуникациями проводить в присутствии

представителей собственников, арендаторов, пользователей в соответствии с техническими условиями;

- до начала работ провести письменное уведомление граждан в пределах ремонтного участка о сроках проведения работ по капитальному ремонту инженерных сетей;

- работы проводить на основании наряда-допуска на производство земляных работ, согласованных с организациями, имеющими коммуникационные сети в местах проведения работ и согласно их технических условий;

- благоустройство подлежит восстановлению в случае его повреждения.

Произвести индивидуальное гидравлическое испытание смонтированного трубопровода и задвижек и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика и предоставить акты выполненного испытания.

Место выполнения работ должно быть благоустроено в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории

- Качественные и количественные характеристики выполняемых работ. Подрядчик обязан обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные графиком выполнения работ.

Сведения о качественных и технических характеристиках используемых для производства работ материалов указаны в «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме»

- Контроль за выполнением работ, применяемыми материалами:

Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов, назначив на период выполнения работ своего представителя для осуществлена хозяйственную деятельность подрядчика.

Гл. инженер по объектам

г.п. Можайск	      А.В.Андреюк

__________________         _____________________                ________________

(должность)                  (подпись)                          (Ф.И.О.)

Начальник  ПТО	        И.Л.Ананенков

__________________         _____________________                ________________

(должность)                  (подпись)                          (Ф.И.О.)